## Slide 1
進度報告
多工具末端點定位技術與 AI 自動判讀機制
RGB-D 同步實作與定位資料時序驗證
學生：鄭子強
指導教授：戴政祺 老師
2026/10/22
Notes: 本次延續八月的多工具末端點定位研究。上次介紹螺絲座標轉換、Hungarian 關聯與 ES-EKF、RMV-FGO。這次先處理這些演算法的共同前提：同一筆量測的彩色、深度及設備姿態，是否真的來自同一個時間。報告日期先依下週四設定為 2026 年 10 月 22 日，可再依會議安排修改。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 2
上次成果與本次進度
項目 | 上次報告 | 本次進度
研究焦點 | 螺絲多視角融合 | 同幀資料與融合串接
主要方法 | ES-EKF、RMV-FGO Hungarian 關聯 | RGB-D 封包 pose 時間對齊
驗證方式 | 定位 Monte Carlo | 離散事件＋整合測試
目前階段 | 融合模擬與平台 | 同幀融合、同步回放 異常恢復與資料儲存
本次評估同步策略，與融合演算法比較分開呈現
Notes: 上次的研究焦點是螺絲多視角融合。本次先用 frame ID 和擷取時間處理資料同步，再完成 Hungarian、四種螺絲融合、平台顯示與歷史回放的串接。驗證分成兩類：原本的離散事件模型用來分析同步策略的精度與吞吐取捨，新增的軟體測試用來確認同一幀的資料能正確進入融合、儲存及顯示。兩者的數據不能混用，也不能把測試通過數量當成定位精度。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；backend/src/positioning/rgbdFusion.js；frontend/src/components/RgbdViewer.vue

## Slide 3
定位量測的時間一致性
彩色影像、深度影像與設備 pose 可能來自不同時刻
同一 frame ID 仍需檢查擷取時間與時鐘來源
pᵂ = R(t) [Rₑ pᶜ(t) + tₑ] + p(t)
Rₑ、tₑ：相機外參；R(t)、p(t)：設備世界位姿
使用 tₚ ≠ t꜀ 的設備姿態，會改變螺絲世界座標
座標符號與推導沿用上次報告；本次增加時間索引
Notes: 螺絲雖然靜止，但設備正在移動。彩色圖在 tc 看見螺絲，深度圖應對應同一次觀測，設備 pose 也應代表 tc。假設深度配對正確，如果使用 tp 時間的設備位姿，世界座標仍會偏移。式中的 p 是平移位置、R 是旋轉矩陣，C 表示相機座標、B 表示設備座標、W 表示世界座標。外參 R_C^B 和 t_C^B 是設定與校正值，上游 R_B^W(t)、p_B^W(t) 是動態估計值。單一 frame ID 只追蹤資料身分，不能證明相機曝光或跨裝置時鐘已同步。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 4
同幀系統實作範圍
狀態 | 內容
已實作 | 共用 sessionId／frameId 的 RGB-D 封包
已實作 | 深度反投影、pose 插值、世界座標量測
已實作 | 原始封包、逐幀結果與異常狀態儲存
已串接 | Hungarian、螺絲融合、前端與同步回放
待驗證 | 真實相機、YOLO、跨設備時鐘及外參
Notes: 目前已完成軟體端同幀資料的串接。RGB-D 封包接收後先配對設備 pose，計算螺絲原始世界座標，再以 Hungarian 關聯地圖螺絲並更新融合結果。前端使用相同封包的影像，搭配相同 frame ID 的 bbox、設備姿態和螺絲位置，歷史模式直接讀取已儲存資料。真實模型仍未接入，測試深度與姿態仍為模擬數據。此處的已完成指軟體資料流，尚未代表真實硬體或定位精度驗收。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；backend/src/positioning/rgbdFusion.js；frontend/src/components/RgbdViewer.vue

## Slide 5
RGB-D 封包與資料追溯
資料 | 用途
operationId、sessionId frameId | 識別一次操作中的同一組 RGB-D
color／depth CaptureTimeNs | 檢查擷取時間差
clockId、calibrationId | 追蹤時鐘與校正設定
JPEG ＋ uint16 PNG | 彩色影像與原始深度共同傳輸
raw packet ＋ rgbdframes | 逐幀追溯與異常原因保存
Notes: 每組 RGB-D 封包保存彩色 JPEG 與無損 uint16 深度 PNG。operationId、sessionId、frameId 唯一識別同一組資料，擷取時間以奈秒字串保存。新版 rgbdframes 另外保存對齊 pose、原始螺絲量測、Hungarian 關聯及四種融合結果。回放時間 videoTimeMs 由擷取時間減去 session 首幀擷取時間得到，並保留掉幀的時間間隔。這個時間索引只對應封包回放，尚未與獨立 RTSP MP4 建立 PTS 對照。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；backend/src/positioning/rgbdFusion.js；frontend/src/components/RgbdViewer.vue

## Slide 6
pose 時間對齊與拒絕條件
α = (t꜀ − t₀) / (t₁ − t₀)
p(t꜀) = (1 − α)p(t₀) + αp(t₁)
q(t꜀) = SLERP(q(t₀), q(t₁), α)
RGB-D 時間差 | pose 最大間隔 | pose 等候時間
≤ 20 ms | ≤ 200 ms | ≤ 100 ms
無有效資料時拒絕更新；不以最新 pose 強行外推
Notes: 設影像擷取時間為 tc，前後設備資料為 t0、t1。alpha 等於 tc 減 t0，再除以 t1 減 t0，因此在零到一之間。位置以兩筆位置的加權平均求得。姿態不能直接線性平均 Euler 角，這裡使用四元數 SLERP。若影像時刻有完全相同的 pose，直接使用該筆。程式最多等待 100 ms，插值兩端相距不能超過 200 ms。RGB 與深度擷取時間差大於 20 ms 也不進行世界定位。這三個門檻都是初版工程值，尚未經硬體實測校正。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 7
同幀螺絲關聯與融合
階段 | 新增實作
世界座標量測 | 使用該幀深度、外參與時間對齊 pose
Hungarian 關聯 | 距離門檻 0.8 m，已知類別須相符 保留未配對觀測
螺絲融合 | 平均法、EKF、ES-EKF、RMV-FGO 每顆螺絲最近 60 筆觀測
同幀儲存 | 原始量測、設備 pose、四種融合結果
全程沿用 operationId、sessionId、frameId
Notes: 這次新增的關鍵是讓同步資料真正進入螺絲融合。AI 的輸入包含同幀彩色、深度與對齊設備 pose，輸出原始世界座標量測。後端以量測到各候選螺絲的三維歐氏距離建立 Hungarian 成本矩陣。距離大於 0.8 m 或已知類別不符的邊，先設定為不可接受，並加入未匹配欄，避免錯誤觀測搶走有效配對。未知 mock 類別只用距離條件。通過關聯後，每顆螺絲使用最近 60 筆原始觀測，沿用平均法、EKF、ES-EKF 及 RMV-FGO 實作。四種結果分開保存在同一幀文件，重試不重複加入觀測。這次沒有重算上游設備 UWB+IMU 演算法，也沒有將原本簡化 RMV-FGO 改成聯合姿態優化。0.8 m 與 60 筆均為工程設定，仍需用實際資料調整。
資料來源：backend/src/positioning/rgbdFusion.js；backend/src/positioning/screwFusion.js

## Slide 8
影像與 3D 同步回放
操作 | 即時模式 | 歷史模式
顯示來源 | 最新完整同幀紀錄 | 資料庫與原始封包
暫停 | 畫面停止，後端繼續儲存 | 影像與定位資料完全停止
恢復／拖曳 | 恢復到最新完整幀 | 續播或查詢對應擷取時間
光學／深度 | 維持相同 frame ID | 維持相同 frame ID
回放時間 = 本幀擷取時間 − session 首幀擷取時間
使用封包影像回放；獨立 RTSP MP4 尚未建立 PTS 對照
Notes: 新版同步播放器直接讀取 RGB-D 封包的影像，不再將獨立 RTSP 畫面與最新定位結果拼在一起。前端先完成該幀影像解碼，再提交畫面、bbox、設備姿態和螺絲結果。非同步回應如果已經過時，就不覆蓋目前畫面。即時模式暫停只停止前端更新，後端仍持續處理與儲存，恢復後取得最新完整幀。歷史模式依擷取時間索引查詢已存結果，暫停後所有定位資料停止，拖曳會選取對應的紀錄。光學和深度切換保持同一個 frame ID。即使本幀沒有偵測到螺絲，設備 pose 仍獨立保存，3D 軌跡不依賴螺絲出現才更新。這個版本使用封包序列回放，既有 RTSP MP4 尚無逐幀 PTS 映射。
資料來源：frontend/src/components/RgbdViewer.vue；backend/src/routes/rgbdRoutes.js

## Slide 9
寫入一致性與斷線恢復
情況 | 處理方式
重送同一幀 | 唯一鍵去重，沿用原辨識快照
資料庫暫時失敗 | 本機 journal 保留，依幀序補寫
短暫斷線 | 相同 session 重連，確認已提交幀
操作已結束 | 僅補寫結束前已留存的本機紀錄
單一 Node 部署；後端在途請求上限 2，超量回覆重試
Notes: 每幀包含 pose、關聯及融合結果，以單一 MongoDB 文件原子寫入。同一 operation、session、frame ID 是唯一鍵，重送回傳既有紀錄，不重複更新融合。AI 先將原始封包及處理快照留存在本機 journal，後端成功確認後才建立 committed 標記。HTTP 失敗時保留 pending，背景每五秒按 session 與 frame 次序補寫，前一幀失敗時不跳過寫後面。同一 session 重連會回報已提交的最後一幀，發送端重送同一封包，不重新生成辨識結果。操作結束後，只有結束前已留在本機的 journal 才允許補寫。此設計是目前單一 Node 伺服器的有界序列化方案，多副本部署還需要跨程序排序或鎖定。
資料來源：AI/rgbd_api.py；AI/test/rgbd_transport.py；backend/src/routes/rgbdRoutes.js

## Slide 10
軟體整合驗證
測試 | 結果
Python 協定／幾何測試 | 10 個通過
Node／Mongo 整合測試 | 4 個通過
40 幀合成資料串接 | 40 筆設備軌跡，35 筆有效螺絲觀測 四種融合結果與光學／深度可讀取
結束後補寫 | 額外 1 幀失敗 journal 成功恢復
功能驗收採合成輸入；不代表硬體定位精度或新版 FPS
Notes: 驗證分為協定及幾何單元測試、Node 與真實 MongoDB 整合測試，以及 AI 封包處理到 HTTP、Mongo、影像讀取與回放索引的串接測試。Python 十個測試包括深度無損、時間門檻、pose 插值、重試、重連與 journal 恢復。Node 四個測試覆蓋四種融合、一對一關聯與拒絕條件、無偵測時保留地圖，以及真正資料庫寫入。40 幀 fixture 中刻意安排 5 幀漏檢，因此保留 40 筆設備軌跡而只有 35 筆有效螺絲觀測，四種融合結果均可查詢。另外模擬一幀寫入失敗，再結束操作，確認背景可補回這一筆。瀏覽器已檢查播放、返回第一幀、深度切換及歷史演算法選擇。這是合成輸入的功能驗收，不是定位誤差實驗，也沒有測到新版完整 FPS 或 P95。
資料來源：AI/test/test_rgbd_api.py；AI/test/test_rgbd_sync.py；AI/test/rgbd_e2e.py；backend/apiTest/test-rgbd.mjs；backend/apiTest/test-rgbd-fusion.mjs

## Slide 11
同步策略比較
策略 | RGB-D 配對 | 設備 pose | 傳送方式
A | 獨立緩衝各取一幀 | 最新一筆 | 兩通道
B | 同一封包 | 最新一筆 | 單筆在途＋ACK
C | 同包＋時間差檢查 | 擷取時間插值 | 單筆在途＋ACK
共享隨機 trace；比較同步策略，不比較 EKF／RMV-FGO
Notes: A 以兩個獨立、一幀容量的解碼緩衝代表舊流程，從各通道取得下一個可用資料，並使用當時最新 pose。B 只改善 RGB-D 同組傳輸，但仍使用最新 pose。C 再加上擷取時間對齊與過期拒絕。B/C 採單筆在途與 ACK，忙碌時來源端只保留最新完整組，這是持續擷取設備的行為模型。現有測試影片發送器會等待 ACK 後再讀下一張，兩者不能宣稱完全相同。三組共享相同 seed 的延遲、遺失、服務時間與感測雜訊 trace。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 12
離散事件模擬設定
項目 | 設定
重複實驗 | 21 情境 × 30 trials × 3 策略
觀測時間 | 每 trial 120 秒
來源更新率 | 影像 10／20／30 FPS，pose 50 Hz
擾動 | 延遲、缺幀、pose 中斷、過載、時鐘偏差
幾何與深度 | 移動設備、固定螺絲、逐幀射線與平面求交
模型參數是敏感度測試假設，尚非實測場域標定
Notes: 模型以事件優先佇列推進時間，包含影格擷取、抵達、處理完成及 ACK，不依靠真實 sleep 跑兩分鐘。每個情境模擬 120 秒，使用 30 個種子，共 21 個情境、三種策略。網路延遲、感測雜訊等參數為工程假設，只有最後的編解碼及資料庫微基準是本機實測。場景中設備以平滑曲線移動，螺絲固定在牆面，每次用該時刻幾何重新計算深度。因此錯配會真的改變幾何量測，而不只改掉 frame ID 的標籤。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 13
評估指標
指標 | 定義
錯配率 | 錯誤 RGB-D 配對／有效定位輸出
覆蓋率、更新率 | 有效輸出／擷取幀數；每秒有效輸出
端到端延遲 | 處理寫入完成時間 − 擷取時間
資訊年齡 AoI | 現在時間 − 最新結果的擷取時間
定位誤差 | 估計螺絲位置與真值的三維距離
Notes: 錯配率是已輸出定位中，彩色與深度來源 ID 不同的比例。覆蓋率的分母則是所有擷取幀，因此丟掉資料雖可降低錯誤，覆蓋率也會下降。延遲是擷取到處理及資料庫寫入完成的時間。資訊年齡 AoI 是目前時間減去最新完成結果的擷取時間，能反映系統即使沒更新仍持續變舊。P95 表示百分之九十五的樣本不超過該值。表格先算每個 trial 的指標，再跨 trial 平均；信賴區間以 trial 為獨立單位，不能把相關逐幀資料當成獨立實驗。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 14
掉幀下的配對與覆蓋率
Chart: 錯配率（%）
| 0 | 1 | 5 | 10
A | 0 | 1.8106 | 8.9413 | 16.1613
B | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 覆蓋率（%）
| 0 | 1 | 5 | 10
A | 99.9708 | 98.0528 | 90.9569 | 83.1861
B | 80.0292 | 79.6306 | 77.2958 | 72.8792
C | 73.5778 | 73.2389 | 71.3833 | 67.7292
10% 遺失：C 錯配率 0%，但有效覆蓋率為 67.73%
Notes: 左圖比較錯配率，右圖比較有效覆蓋率。每個通道獨立遺失百分之十影格時，A 約百分之十六點一六的已輸出結果配到不同 frame，C 為零。零跨幀錯配是同包傳送的結構保證，不是對未知資料的預測結果。代價是完整組傳送、單筆 ACK 與等待 pose，使 C 覆蓋率約百分之六十七點七三。圖中只顯示跨 trial 平均，完整信賴區間另存 CSV。不可只看零錯配而忽略未更新幀。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 15
螺絲定位誤差比較
Chart: 平均誤差（cm）
| A | B | C
平均螺絲誤差 | 6.1921 | 6.9623 | 5.5111
50 ms 深度延遲＋感測雜訊：C 相較 A 約改善 11%
Notes: 這裡使用深度額外延遲 50 ms 並加入感測雜訊的情境，不使用接近零誤差的理想情境當主要成果。A、B、C 平均誤差分別是 6.19、6.96、5.51 公分。C 相較 A 約下降百分之十一，平均改善約 0.68 公分。B 雖配對正確，但傳輸較晚，仍拿最新 pose，反而增加時間不一致。C 的改善也包含兩點插值對獨立 pose 雜訊的平滑，不能全部歸因於修正時間差。共同 frame 比較也得到相近差異，詳細數據附在 paired_differences.csv。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 16
有效更新率與延遲代價
Chart: Hz
| A | B | C
有效更新率 | 19.9867 | 9.2631 | 9.2636
Chart: ms
| A | B | C
P95 延遲 | 64.3964 | 149.6869 | 149.7118
同步正確性提升，同時暴露單筆 ACK 的吞吐瓶頸
Notes: 同一個情境，A 每秒接近二十筆，C 只有九點二六筆。P95 延遲從約六十四點四 ms 增加到一百四十九點七 ms。這不是模型跑得慢，而是所模擬的系統工作流程：單筆在途必須等處理、寫入與 ACK 回來，才能送下一組。因此本次只能說同步正確性提升，不能說整體速度提升。A 的高速度也不能解讀為高品質，因為這個情境的跨幀錯配率接近百分之百。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 17
定位誤差累積分布
Chart: 累積機率
含感測雜訊、深度延遲 50 ms；代表性 trial 0
Notes: 橫軸是螺絲誤差，縱軸是累積機率。對任一誤差門檻，如果曲線較高，代表更多輸出在門檻內。這一張是第一個 seed 的代表性 trial，圖表用 101 個分位點重建 CDF，不是三十次試驗的信賴區間。C 整體較靠左，但感測雜訊仍造成尾端誤差。不能說同步修正會消除所有離群點，更不能把這個單幀結果與上次 RMV-FGO 的最終多視角融合誤差直接比較。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 18
時鐘偏差的影響
Chart: 平均誤差（cm）
| 0 | 20 | 50
A | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034
B | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772
C | 0.0012238 | 1.1519 | 2.8804
C 在 50 ms 時鐘偏差下仍有 2.88 cm 平均誤差
Notes: frame ID 和 clockId 不會自動校正兩台設備的時鐘。這裡讓 pose 的時間標記偏移二十或五十 ms，但真實運動不變。C 會依錯誤時間標記尋找 pose，五十 ms 時平均誤差約二點八八公分。A 和 B 使用最新到達資料，不讀該 timestamp，曲線不變不代表它們有時鐘同步能力。這個結果指出後續必須區分擷取時間、接收時間、時鐘 offset 與 drift，先確認時間座標，才能使用插值。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 19
異常資料的拒絕與可用性
情境 | C 的結果 | 意義
RGB-D 擷取差 30 ms | 覆蓋率 0% | 拒絕不同步資料
pose 每次中斷 1 秒 | 覆蓋率 57.75% P95 AoI 約 1.02 秒 | 不外推過期 pose
處理時間為幀間隔 2 倍 | 有效更新率 6.96 Hz | 背壓限制吞吐
沒有有效樣本時，定位誤差不能記為 0
Notes: 相機與深度擷取相差三十 ms 時，C 超過二十 ms 門檻，所有幀都拒絕定位。因此誤差應記為沒有有效樣本，不能寫成零。pose 每五秒中斷一秒時，C 不使用過期 pose，覆蓋率下降且資訊年齡上升，這是正確性與持續更新的取捨。處理過載時，緩衝有界可以避免無限制積壓，但仍需量測更新率。這些實驗尚未涵蓋真實網路斷線協定恢復與 SDK 緩衝，後續需另做故障注入測試。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md
更新：新版軟體已補上重送、同 session 重連及 journal 恢復測試。本頁仍呈現原離散事件情境，真實網路與相機 SDK 故障行為待硬體驗證。

## Slide 20
本機編解碼與儲存量測
量測項目 | 平滑深度 | 帶雜訊深度
平均編碼時間 | 2.75 ms | 4.30 ms
平均解碼時間 | 2.49 ms | 3.22 ms
平均封包大小 | 93.5 KiB | 254.9 KiB
20 FPS payload | 15.33 Mbit/s | 41.76 Mbit/s
HTTP＋MongoDB：平均 4.26 ms，P95 7.15 ms
本機微基準，不包含模型與真正的端到端影像顯示
Notes: 這頁改用真實程式微基準。彩色來自測試影片，解析度縮成 640×360，深度是合成 uint16 平面，分平滑及帶雜訊兩種。每類暖機十次、量測八十次。帶雜訊深度編碼平均 4.30 ms，解碼 3.22 ms，封包約 254.9 KiB。若要求每秒二十組，僅 payload 就需要約 41.76 Mbit/s，這是資料量乘頻率，不是已量到的實際網路速率。HTTP 加 MongoDB 的一百次量測平均 4.26 ms。這裡沒有量 YOLO、真實網路、原始檔寫入或前端顯示，所以不可將這些平均值相加宣稱完整系統延遲。採用目前磁碟上最新的 benchmark 檔案，主機負載不同會改變結果。
資料來源：simulation/frame_sync/output/codec_benchmark.json；storage_benchmark.json
版本說明：本頁數據保留自前版同步核心微基準，未包含本次新增的 Hungarian、四種螺絲融合、journal 或同步播放器，不能作為新版端到端性能數據。

## Slide 21
結果限制與驗證邊界
舊雙通道緩衝行為仍需以真實 trace 校正
單一牆面螺絲、已知外參，尚無遮擋與模型誤檢
感測與網路參數以工程假設進行敏感度分析
軟體整合已完成，硬體精度與長時間測試待驗證
Notes: 原本離散事件模型仍有近似：舊雙通道緩衝行為需要真實 trace 校正，場景只有一顆牆面螺絲，外參已知，尚未包含實際模型誤檢與邊界深度。新增的 40 幀整合 fixture 使用一致的幾何輸入及刻意設計的漏檢，只證明軟體串接在這些案例下正確。隨機 mock bbox 與合成平面深度並不一定接近地圖螺絲，系統會拒絕不合理配對，不用地圖真值反填量測。長時間、高 FPS、真實相機及完整 MQTT 硬體時鐘測試都仍待執行。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；backend/src/positioning/rgbdFusion.js；frontend/src/components/RgbdViewer.vue

## Slide 22
Future work：系統驗證
優先 | 工作 | 驗收方式
P0 | 新版系統端到端量測 | 長時間、掉線與壅塞 P95 延遲、AoI、FPS
P1 | 有界並行處理，容量 1／2／4 | 比較 P95、AoI、覆蓋率 並維持零跨幀錯配
P1 | 實際 pose 與邊緣相機串接 | 確認時鐘、座標、深度尺度 與內外參資料
先量測新版完整路徑，再比較有界並行處理
Notes: 同幀融合與可視化已完成軟體串接，因此後續優先工作改成量測新版完整路徑。先記錄擷取、到達、推論、融合、寫入與前端呈現時間，使用相同 trace 比較負載和資料量，並測試長時間執行及中斷恢復。再比較容量一、二、四組的有界 pipeline，保留 frame ID 和完整 RGB-D 組的丟棄規則，同時看錯配率、覆蓋率、P95 延遲、AoI 與更新率。組員提供硬體後再檢查 timestamp、四元數順序、深度尺度、alignment 與內外參。若要獨立 MP4 同步回放，需從封包序列編碼並寫入實際 PTS 對照，目前封包回放已可使用。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；backend/src/positioning/rgbdFusion.js；frontend/src/components/RgbdViewer.vue

## Slide 23
Future work：螺絲定位研究
方向 | 要回答的問題 | 評估
時間不確定度加權 | 不同步量測應如何 降低融合權重？ | 誤差、置信度校準
非同步融合消融 | 對齊、加權與 robust loss 各自貢獻多少？ | 相同觀測與運算預算
關聯＋融合驗證 | 同類螺絲／遮擋下 能否維持正確 ID？ | 錯配率、漏配率、 螺絲定位誤差
研究假設待驗證，不預先宣稱方法新穎或必然最佳
Notes: 我的研究重點仍是末端螺絲，不接管同學的 UWB+IMU 定位。第一個可研究方向是把時間不確定度傳播到螺絲量測協方差，時間對不準、設備動得快時，降低該觀測在融合中的權重。第二是非同步條件下比較時間對齊、協方差調整與 RMV-FGO robust weighting 的貢獻，做消融試驗，不能只增加複雜度。第三是關聯與融合共同驗證，在同類螺絲、遮擋及錯誤深度時，同時量測 ID 錯配率與螺絲誤差。這些是研究假設，尚未實作，也尚未做文獻新穎性確認。上次提到的 RMV-FGO 加 GWO，可先保留為候選，不宜直接設定證明它是最佳解。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；simulation/frame_sync/output/RESULTS.md

## Slide 24
結論與Future work
已完成：同幀關聯、螺絲融合與同步回放
主要結果：同步正確性改善，更新率存在代價
近期工作：完整路徑量測與有界並行處理比較
硬體到位後：時鐘／外參校正與場域真值驗證
Notes: 此次新增進度是把同幀世界座標量測實際接進 Hungarian 和四種螺絲融合，再把結果與設備 pose 一起儲存並同步顯示。沒有螺絲偵測時設備姿態仍更新，歷史暫停不重算資料，即時恢復顯示最新完整幀。測試確認同幀資料流、重試一致性與結束後補寫。原有離散事件模擬顯示正確性與吞吐之間的取捨，但新版完整系統仍需重新量測端到端延遲。下一步先做性能與長時間驗證，再取得真實硬體資料完成場域精度評估。
資料來源：RGBD_FRAME_SYNC.md；backend/src/positioning/rgbdFusion.js；frontend/src/components/RgbdViewer.vue